## Slide 1: การส่งข้อมูลกลับจาก Child ไปยัง parent component โดยใช้ defineEmits&emit

## Slide 2: วัตถุประสงค์ของ defineEmits&emit
Vue ไม่มีกลไกลคืนข้อมูลจาก child ไปให้กับ parentโดยตรง
Vue ใช้เทคนิคการส่ง “event” จาก child component เพื่อกระตุ้น(triger) ให้ function ที่อยู่ใน parent component รับข้อมูลจาก child โดยคำสั่งใช้ defineEmits

## Slide 3: Child
//return emit function
const emit = defineEmits(['f'])
// one parameter
function sendDataF1() {
count = count +1;
emit(‘f’,1)
}
f : เป็น parameter ที่รับข้อมูลจาก parent
component มีชนิดเป็น function
emit : “emit” ค่าทีได้จากการคืนค่าของdefineEmits
อยู่ในรูปของฟังชัน
emit(‘f’,1) : ส่ง event พร้อมด้วยข้อมูล’1’
function f1_sub(p1){
// do-some-thing
}
<Child
@f ="f1_sub"
</Child>
Parent
@: เครื่องการส่ง parameterแบบ
function
f : ชื่อ parameter ของ child
“f1_sub” : subroutine ที่ส่ง
ให้ child